## Slide 1
PORTÃO DE GARAGEM
Sistemas automatizados
About
Home
ANNY BEATRIZ DA SILVA – RA: 82519094
ARTHUR COSTA FIDENCIO – RA: 825166451
ERICK STEVAN DA SILVA – RA: 825142233
MARIA EDUARDA DE ALBUQUERQUE ALVES – RA: 825147649
PEDRO AUGUSTO SOSA CALAZANS - RA: 825152904
THOMAS RODRIGUES FELIX – RA: 82511097

## Slide 2
  Controle automatizado de acesso de veículos.
  Maior praticidade para o usuário.
  Redução da necessidade de operação manual.
  Aumento da segurança durante a operação.
  Utilização de sensores para monitoramento do sistema.
  Detecção de obstáculos para evitar acidentes.
About
Home
INTRODUÇÃO
Por que automatizar um portão de garagem?

## Slide 3
About
Home
PROBLEMA ABORDADO
  Operação manual é menos prática
  Riscos durante abertura e fechamento
  Necessidade de controle automatizado
  Necessidade de detecção de obstáculos

## Slide 4
About
Home
OBJETIVOS DO PROJETO
Objetivo geral
Objetivos específicos
Desenvolver um sistema automatizado de controle de portão de garagem utilizando um Controlador Lógico Programável (CLP), garantindo operação eficiente e segura.
  Automatizar a abertura e o fechamento do portão.
  Utilizar sensores para identificar as posições aberta e fechada.
  Implementar fechamento automático após um tempo pré-definido.
  Detectar obstáculos durante o fechamento do portão.
  Garantir a segurança do sistema por meio da reabertura automática.
  Simular o funcionamento completo utilizando linguagem Ladder.

## Slide 5
About
Home
CONCEITOS APLICADOS NO PROJETO
Automação de Portões
  Sistemas automatizados utilizam sensores e atuadores para controlar a movimentação do portão.
  O controle automático aumenta a praticidade e a segurança dos usuários.
Sensores de Posição
  Identificam quando o portão está totalmente aberto ou totalmente fechado.
  Evitam movimentos indevidos do motor.
Detecção de Obstáculos
  Monitora a presença de objetos ou pessoas durante o fechamento.
  Interrompe o movimento para evitar acidentes e danos.
Automação de Portões
  Permite que o portão permaneça aberto por um período determinado.
  Após o tempo configurado, o fechamento ocorre automaticamente.

## Slide 6
DESCRIÇÃO DO SISTEMA
  O sistema consiste em um portão de garagem automatizado controlado por um CLP.
  O usuário pode acionar a abertura do portão por meio de um botão de comando.
  Sensores de fim de curso monitoram as posições totalmente aberta e totalmente fechada.
  Após permanecer aberto por 10 segundos, o portão inicia automaticamente o processo de fechamento.
  Um sensor de obstáculos monitora a área de passagem durante o fechamento.
  Em caso de detecção de obstáculo, o sistema interrompe o fechamento, aciona um alarme e realiza a reabertura do portão.
  O sistema possui sinalização luminosa para indicar os estados aberto e fechado.
  Uma parada de emergência permite interromper imediatamente todas as operações.
About
Home

## Slide 7
COMPONENTES UTILIZADOS
  Botão de acionamento
  Sensor de obstáculo
  Fim de curso aberto
  Fim de curso fechado
  Motor de abertura
  Motor de fechamento
About
Home

## Slide 8
About
Home
SENSORES E ATUADORES
Sensores
  Fim de curso aberto
  Fim de curso fechado
  Sensor de obstáculo
Atuadores
  Motor de abertura
  Motor de fechamento

## Slide 9
About
Home
ARQUITETURA DA AUTOMAÇÃO
Botão de Acionamento
↓
CLP
↓
Motor de Abertura / Fechamento
Sensores de Posição
↓
CLP
Sensor de Obstáculo
↓
CLP
O sistema é composto por sensores, CLP e atuadores. Os sensores enviam informações para o CLP, que processa a lógica de controle e aciona os motores responsáveis pela movimentação do portão.

## Slide 10
About
Home
MAPEAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS
I05 = Botão Fechar
Q00 = Motor Abrir
Q01 = Motor Fechar
Q02 = Alarme
Q03 = Luz Aberto
I00 = Botão Abrir
I01 = Fim de Curso Aberto
I02 = Fim de Curso Fechado
I03 = Sensor de Obstáculo
I04 = Emergência
Q04 = Luz Fechado
M00 = Comando Abrir
M01 = Comando Fechar

## Slide 11
LÓGICA DE CONTROLE
About
Home
PORTÃO FECHADO
↓
BOTÃO ABRIR
↓
ACIONA MOTOR DE ABERTURA
↓
PORTÃO ABERTO
↓
TEMPORIZADOR (10 S)
↓
ACIONA MOTOR DE FECHAMENTO
↓
PORTÃO FECHADO
OBSTÁCULO
↓
ALARME
↓
REABERTURA
EMERGÊNCIA → PARADA IMEDIATA

## Slide 12
About
Home
DEMONSTRAÇÃO DA SIMULAÇÃO ( VÍDEO)
ABERTURA

## Slide 13
About
Home
DEMONSTRAÇÃO DA SIMULAÇÃO ( VÍDEO)
FECHAMENTO

## Slide 14
About
Home
DEMONSTRAÇÃO DA SIMULAÇÃO ( VÍDEO)
TESTE DE OBSTACULOS

## Slide 15
About
Home
DEMONSTRAÇÃO DA SIMULAÇÃO ( VÍDEO)
EMERGÊNCIA ABERTURA

## Slide 16
About
Home
DEMONSTRAÇÃO DA SIMULAÇÃO ( VÍDEO)
EMERGÊNCIA FECHAMENTO

## Slide 17
About
Home
DEMONSTRAÇÃO DA SIMULAÇÃO
Link para Teste

## Slide 18
CONCLUSÃO
  O sistema de portão automático foi desenvolvido utilizando lógica Ladder em CLP.
  Todos os requisitos funcionais propostos foram implementados e testados com sucesso.
  O projeto realiza abertura e fechamento automáticos, controle por temporização e monitoramento de segurança.
  A detecção de obstáculos garante a proteção de usuários e veículos por meio da reabertura automática e acionamento do alarme.
  A parada de emergência permite a interrupção imediata das operações, aumentando a segurança do sistema.
  O resultado final demonstrou a aplicação prática dos conceitos de automação industrial, sensores, atuadores e programação de CLP.
Resultados:

## Slide 19
OBRIGADO!!
About
Home